## Slide 1: Player im Energiemarkt
Neo Utility
Aggregator
Flexibilitätsvermarkter
Energie Startup
…
Marktrolle
VNB
Marktrolle
MSB
Marktrolle
Vertrieb

## Slide 2: Solution Map für Marktrolle VNB
Nebenbuch
Hauptbuch
ZV
SAP
Konstrukt
Übersicht
App
Anmeldung
Konstrukt
Prüfung der
Daten
Teilnehmerliste, Einspeiser, iMSys, Abmeldeanfrage
Korrektur
Daten
Aufbau
vSZ
Einzug
Reststrom
Lieferant
UTILMD
Umstellung
auf ruhende
MaLo
Inkl. MEMA/MAMA
Schluss-rechnung
INVOIC
MVP
Anpassung
EDM
Abrechnung
INVOIC
Messwert
Prozesse
MSCONS
MVP
MVP
Übergabe-
zähler
MVP
MCM?

## Slide 3: Solution Map für Vertrieb & Neo Utility
Onboarding
App
Teilnehmer
Bezug / Einspeiser
Virtual Power Plant
EDM & Komplexe
Abrechnung
Nebenbuch
Hauptbuch
Zahlungs-verkehr
MaKo
Fernwirkung
Bezugs-abrechnung
SAP
Lumenaza
Community App
MVP
MVP
Onboarding
App
Betreiber
MVP
Alt-Lieferant
Trading Floor
Abnehmer
Community

## Slide 4: Energy Sharing: Fachlicher Background

## Slide 5: Energy Sharing: Techn. & vertragl. Ausgestaltung
Intelligente Messsysteme (iMSys): Sowohl an der Erzeugungsanlage als auch an allen teilnehmenden Verbrauchsstellen sind Smart Meter Pflicht. Nur so lassen sich Erzeugung und Verbrauch viertelstundengenau erfassen und bilanziell einander zuordnen.
Aufteilungsschlüssel & Lieferverträge: Der erzeugte Strom wird nach einem vertraglich vereinbarten Aufteilungsschlüssel auf die Sharing-Teilnehmer aufgeteilt.
Reststromversorgung: Da Energy Sharing in der Regel keine 100%ige Abdeckung bietet, beziehen die Teilnehmer ihren verbleibenden Strombedarf („Reststrom“) über einen frei wählbaren Reststromlieferanten.
Direktvermarktung von Überschüssen: Die Erzeugungsanlage nimmt an der Direktvermarktung teil. Strommengen, die nicht durch die Sharing-Gemeinschaft verbraucht werden, werden über einen Direktvermarkter abgewickelt.
Energy Sharing funktioniert sehr ähnlich wie Mieterstrom und Quartierslösungen.

## Slide 6: Wechsel MaLo in ein ruhendes Modell: Optionen
Umsetzung Modell „Stilllegung“: Die bestehende MaLo des Mieters wird systemisch beendet und erhält ein systemseitiges „Bis-Datum“. Der physische Zähler verbleibt im Feld, verliert aber seine direkte Markt-Zuordnung.
Umsetzung Modell „Ruhende MaLo“: Die MaLo bleibt mit ihrer ID im System aktiv, wird jedoch über Einträge im Zählpunkt-Kopf auf „ruhend“ gestellt.
Umsetzung Modell „Ausbau des Gerätes im Netzsystem“: Der Zähler wird im SAP-System über die Standardtransaktionen vollständig ausgebaut.
Empfehlung: Umsetzung ruhende MaLo kombiniert mit Abrechnungssperre der betroffenen Anlagen/MaLo‘s
Kriterium | (1) Stilllegung der MaLo | (2) Ruhende MaLo | (3) Ausbau des Gerätes
MaKo-Schutz | Sehr hoch (ID existiert im Markt nicht mehr) | Hoch (Automatisierte Ablehnungen greifen) Erfahrungswert: Einzelne Probleme mit INOICE, daher ggf. Abrechnungssperre für betroffene Anlagen sinnvoll | Sehr hoch (Kein Zähler = keine Messung)
Mieter-Auszug (Flexibilität) | Schlecht (Neue MaLo-ID zwingend erforderlich) | Sehr gut (Reaktivierung per MaKo-Standard) | Schlecht (Logischer Neueinbau nötig)
Stammdaten-Aufwand | Hoch (Neuanlage bei Rückbau nötig) | Gering (Einmalige Statusänderung) | Sehr hoch (Gerätebewegung im System)
Historien-Erhalt | Eingeschränkt (Lebenszyklus beendet) | Vollständig vorhanden | Vorhanden (aber Gerätehistorie zerschlagen)